## Slide 1: Laboratorio 13 Maggio 2022
Conoscere Vivado
Sintetizzare e caricare un fw sulla scheda
Usare il componente CHIPSCOPE per osservare i segnali interni del nostro codice
Modificare il file dei constraints per cambiare qualche ingresso/uscita

## Slide 3
RTL design…con il Verilog: Esempio 5 project_5_Esempio con i costrutti ALWAYS: il contatore
RIPARTIAMO DA QUI

## Slide 4: Schema a blocchi del progetto
Clk divider
Counter
Edge detector
toggle
UP/notDown
LEDs
clk_board 12MHz

## Slide 5: Schema a blocchi del progetto (dettaglio dell’edge detector)
Edge detector
btn0
clk
btn0_i
btn0
Tx0
tempo
Tx1

## Slide 7: Costruiamo il progetto insieme
Nella directory Laboratorio13Maggio/lab5 troverete 2 file (1 verilog + 1 file constraint)
Costruite il progetto da zero importando i 2 file.
Usare il componente CHIPSCOPE (Set Up Debug nel menu Synthesis a sinistra ) per osservare i segnali interni del nostro codice
Modificare il file dei constraints per cambiare qualche ingresso/uscita (es. utilizzare il pulsante 1 per fare il toggle del contatore)
Generiamo il bitstream e carichiamolo sulla scheda.

## Slide 8: Open Vivado!

## Slide 9: Secondo Esercizio
Parliamo di Macchine a stati FSM

## Slide 10: Finite State Machine (FSM)
E’ un’astrazione matematica del funzionamento di un circuito sequenziale
Trova applicazione anche nell’informatica
Viene descritto da un grafo dove vengono visualizzati gli stati permessi in cui si può trovare la macchina
Il passaggio da uno stato all’altro è dettato dalle condizioni di transizione
Other STATEs
INITIAL STATE
transition conditions
IDLE
EDGE
VETO
Notes: Partiamo dalla definizione di FSM.
E’ prettamente un concetto matematico, una rappresentazione che viene usata per la descrizione di algoritmi sequenziali in cui ogni stato intermedio è ben stabilito. Ad ogni stato è associato almeno un’uscita e la transizione tra uno stato ed un altro è ben stabilita. Ogni passaggio tra uno stato e un altro è DETERMINISTICO.

## Slide 11
RTL design…con il Verilog: Esempio 7 project_7_Esempio FSM
Costruiamo un piccolo controller e guardiamo che succede in hardware e in simulazione

## Slide 12
create_project CMOD_FSM0
set_property target_language Verilog [current_project]
set_property simulator_language Verilog [current_project]
S0 ---- 00
S1 ---- 10
S2 ---- 01
S3 ---- 11
output sequence: …0,2,1,3,0,2,….
CMOD_FSM0
Voglio costruire una FSM che emetta in uscita la predeterminata sequenza di numeri
Notes: Proviamo ad implementare la nostra prima FSM
Un contatore circolare a 2 bit che pero’ segue un percorso un po’ strano
Nessun input necessario e gli output sono determinati unicamente dallo stato

## Slide 13: Costruiamo il progetto insieme
Nella directory Laboratorio13Maggio/lab7 troverete 2 file (1 verilog + 1 file constraint)
Costruite il progetto da zero importando i 2 file.
Usare il componente CHIPSCOPE (Set Up Debug nel menu Synthesis a sinistra ) per osservare i segnali interni del nostro codice
Modificare il file dei constraints per cambiare qualche ingresso/uscita (es. utilizzare il pulsante btn1 per fare avviare la FSM)
Generiamo il bitstream e carichiamolo sulla scheda.

## Slide 14
In questa porzione del codice introduciamo un nuovo costrutto che si chiama CASE. Sarà il cuore della nostra FSM

## Slide 16
create_project CMOD_FSM0
set_property target_language Verilog [current_project]
set_property simulator_language Verilog [current_project]
S0 ---- 00
S1 ---- 10
S2 ---- 01
S3 ---- 11
output sequence: …0,2,1,3,0,2,….
CMOD_FSM0
Voglio costruire una FSM che emetta in uscita la predeterminata sequenza di numeri
Notes: Proviamo ad implementare la nostra prima FSM
Un contatore circolare a 2 bit che pero’ segue un percorso un po’ strano
Nessun input necessario e gli output sono determinati unicamente dallo stato